Пояснительная по исполнению тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям Зеленовского ПЭУ

ТОО «Батыс су арнасы» за 2015 год

Зеленовский производственно-эксплуатационный участок был передан в ТОО «Батыс су арнасы» согласно постановления Акимата Западно-Казахстанской области №2 от 22 января 2013 года и приказа ТОО «Батыс су арнасы» №139 от         22 апреля 2013 года с 25 апреля 2013 года и поставлен на баланс.

Основным видом деятельности Зеленовского ПЭУ ТОО «Батыс су арнасы» является бесперебойное снабжение питьевой водой, соответствующей ГОСТу потребителей Зеленовского ПЭУ.

На балансе Зеленовского ПЭУ имеется 61427м. водопроводных сетей, 10шт. водопроводных насосных станций І-го подъема, 2шт. водопроводных насосных станций ІІ-го подъема, 10шт. водонапорных башен, 109шт. водоразборных колонок.

По данным учета по Зеленовскому производственно-эксплуатационному участку численность потребителей, пользующихся услугами водоснабжения на сегодняшний день составляет 2314 абонентов, а это 7497 человек. Из них: 1698 абонентов пользуются водой по приборам учета (по счетчику) и 616 абонента из водозаборных колонок по установленной норме. Так же, водой пользуются организации и предприятия нашего района в количестве 56 абонентов.

Приказом Департамента по регулированию естественных монополий от 14 декабря 2014г. №48-ОД была утверждена инвестиционная программа на капитальный ремонт водопроводов на 2015 год на сумму 1 554 790тыс.т. Инвестиционная программа предусмотрена за счет собственных средств  – прибыли и амортизационных отчислений и включает в себя инвестиционные проекты, рассчитанные на 5 лет на сумму 51 290 750тыс.т.

С июля 2015 году согласно инвестиционной программы в с.Дарьинск и с.Железново на насосной станции были  установлены станции защиты управления для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей и автоматизации процесса налива жидкостей в емкости. В с.Шалгай была установлена и введена в работу бактерицидная  установка, также на  насосных станциях 1 и 2 подъемов  была заменена кровля помещений.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. в целом по Зеленовскому ПЭУ от реализации готовой продукции получен доход в сумме – 58893,51тыс.тенге за ІІ полугодие 2015г., в сумме — 86508,86 тыс.тенге за 2015 год.

Себестоимость реализованной готовой продукции сложилась в размере 638,62 тенге, расходы периода 41850,26тыс.тенге за ІІ полугодие 2015г. в сумме — 520,86 тенге, расходы периода 79529,72тыс.тенге за 2015 год.

При утвержденных средне-отпускных тарифах по подаче воды 650 тенге за 1 куб. м., фактическая себестоимость составила по подаче воды 637,13 тенге за 1м3.

На 01.01.2016г. основных средств числится на сумму 321 551 380,05 тенге, в том числе:

- машины, оборудования и передаточные устройства 321 037 936,01 тенге;

- вычислительная техника 375 958,40 тенге;

- прочие основные средства 137 486,09 тенге

61427м. водопроводных сетей Зеленовского ПЭУ эксплуатируются со 65-70% износом.

Текущий ремонт выполнен по водопроводу на сумму 360,06 тыс.тенге.

Всего за 2015г.  реализовано воды 166091,71м3, из них населению реализовано воды 152327,71м3, что составляет 91,7% от общего объема предоставляемых услуг.

Зеленовское ПЭУ имеет динамику нормативных технических потерь по отношению к утвержденным:

2014 год – 9,58%, при утвержденных 12,7%.

2015 год – 10,54%, при утвержденных 12,9%.

Списочная численность работников по Зеленовскому ПЭУ на 01.01.2016г. составляет 66 человек, среднемесячная заработная плата за 2015 год составляет 79614,33 тенге.

В 2015г. были промыты и подготовлены к работе 10 скважин по Зеленовскому ПЭУ. Произведена ревизия запорной арматуры, выполнен ремонт технологического оборудования и насосных агрегатов в водопроводных насосных станциях. Проведена  очистка  и  ремонт водоразборных колонок.

В 2015 году устранено 15 аварий  в кратчайшие сроки.

Действующие с 01 июля 2015 года единые тарифы для  Зеленовского и Теректинского районов  на услуги водоснабжения утверждены на долгосрочный период (5 лет) Приказом Департамента по регулированию естественных монополий от 25 мая 2015 г. №101-ОД и введены с 01.07.2015г.

Водоснабжение

население – 676,70 тенге с НДС за 1 м3

бюджетные организации – 1232 тенге с НДС за 1 м3

прочие потребители – 840 тенге с НДС за 1 м3.

Однако, согласно постановления  Правительства Республики Казахстан от 05 апреля 2006 года №248 население получает питьевую воду по цене 40 тенге, разница в цене субсидируется за счет средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Локальный водопровод с.Новенькое не субсидируется, но при этом за                  1 куб.м. воды с населения взимается плата 40 тенге (убыток за 2015 года составил 12132,601 тыс.тенге).

Количество абонентов по населению на 01.01.2016г. составляет 2314, количество проживающих человек  всего 7497,

Количество водоразборных колонок 109  шт.

Сбор средств за оказываемые услуги за 2015г. составил                                62 473 354,83 тенге, против  начисленной 96 659 359 тенге, процент собираемости составил 64,6%, данный процент сформировался за счет не выплаченных субсидий в  сумме 17 727 681,02 тенге.

На всех этапах технологической очистки воды ведется контроль за её качеством. Питьевая вода, подаваемая в сеть, соответствует ГОСТу.

Постоянно ведется контроль питьевой воды во внутри поселковой водопроводной сети.

Ежеквартально по Зеленовскому ПЭУ собираются 33 пробы воды из внутри поселковой водопроводной сети. Из отобранных проб проводится химический и бактериологический анализ. За 2015 год из внутри поселковой водопроводной сети отобрано 61 проб и проведено 122 бактериологических анализов, отобрано 61 проб и проведено 122 химических анализов,  проведена промывка и хлорирование водопроводных башен, внутри поселковых водопроводных сетей и скважин.

За отчетный период 2015 года по Зеленовскому производственно-эксплуатационному участку было проведено не мало ремонтно-восстановительных работ с привлечением специальной техники и аварийной бригады  таких как:

1) п.Шалгай

- устройство кровли профлистом на насосной станции І-го и ІІ-го подъема п.Шалгай;

- замена и установка СУЗ-10 (станция управления защиты) на І-ом подъеме совместно с отделом энергетиков,

- произведена ревизия и ТО-КТП - в количестве 2шт.;

- планировка территории насосной станции и внутри поселковых водопроводных сетей;

- во 2-ом подъеме с Гремячего на КТП был отремонтирован разъединитель с заменой опорного изолятора;

- был установлен магнитный пускатель автомат С-40 на насосной станции;

- замена и установка после ремонта насоса ЭЦВ – 6-16-160;

- дважды проводилась промывка скважины в с.Гремячий;

- хлорирование и промывка воды внутри поселковой водопроводной сети;

- очистка отстойника водонапорной башни 50м3;

- отбор проб воды;

- сварочные работы водонапорной башни с участием АГП;

- устранение аварии с участием аварийной бригады и экскаватора.

- п.Железново

- промывка скважины;

- хлорирование и промывка внутри поселковой водопроводной сети;

- сварочные работы водонапорной башни с участием АГП;

- замена и установка 4-х колонок после капитального ремонта;

- устранение аварии с привлечением аварийной бригады, экскаватора;

- очистка отстойника водонапорной башни 25м3;

- планировка и отсыпка грунтом водонапорной башни на территории насосной станции и внутри поселковой сети.

- п.Мичурино

- установка нового водомера Д40мм. в насосной станции к жилому 5-ти этажному дому для раздельного учета;

- производились сварочные работы водонапорной башни 50м3 с участием АГП;

- хлорирование и промывка внутри поселковой водопроводной  сети;

- промывка скважины;

- замена и установка задвижки Д100мм. на насосной станции;

- устранение аварийных работ с использованием аварийной бригады и экскаватора;

- п.Асан

- замена и установка нового насоса ЭЦВ-6-10-20, задвижки Д150мм. – 1шт.;

- сварочные работы водонапорной башни с участием АГП;

- очистка отстойника водонапорной башни  25м3;

- промывка и хлорирование внутри поселковой водопроводной сети.

- п.Новенький

- установка и замена головного счетчика (водомера)Д80мм. – 1шт.;

- засыпка грунта вокруг водораздаточного киоска и колодца, где был установлен головной водомер по основной сети.

- п.Достык

- хлорирование и промывка внутри поселковых водопроводных сетей;

- промывка скважины;

- замена и установка 2-х задвижек Д100мм. на насосной станции;

- очистка отстойника водонапорной башни 50м3.

- п.Жамбыл

- сварочные работы водонапорной башни с участием аварийной бригады и экскаватора с производством земельных работ;

- промывка скважины;

- хлорирование и промывка водопроводных сетей внутри поселка;

- производилась ревизия и ТО-КТП в количестве 2шт. на 1 подъеме и 2 подъеме водонапорной башни насосной станции;

- п.Макарово

- промывка скважины;

- хлорирование и промывка водопроводных сетей внутри поселка;

- замена и установка ограждения сеткой рабицой территории водонапорной башни;

- установка и замена задвижек Д50мм. – 2шт., Д100мм. – 1шт.;

- устранение аварийной ситуации;

- ревизия и ТО-КТП – 1шт.

- Махамбет

- промывка скважин;

- хлорирование и промывка водопроводных сетей;

- замена чугунной трубы на полиэтиленовый Д63мм. по ул.Тракторной протяженностью 105м. внутри поселка;

- замена и установка электродвигателей на насосной станции, задвижек на водонапорной башне Д100мм. в количестве 3шт.;

- замена и установка электродвигателей на насосной станции 4кВт – 1шт.;

- устранение аварийной ситуации;

- замена и установка водоразборных колонок после капитального ремонта в количестве - 4шт.;

- ревизия и ТО-КТП – 1шт.;

- установка нового насоса ЭЦВ-6-10-80 – 1шт.

- п.Дарьинск

- замена и установка СУЗ-10 (бактерицидной установки) в количестве 1шт. по инвестиционной программе;

- промывка и хлорирование водопроводных сетей;

- промывка скважины;

- очистка отстойника водонапорной башни 25м3;

- замена и установка задвижек Д100мм. на башне 50м3. – 1шт.

- п.Сулуколь

- установка СУЗ-10 (бактерицидной установки) (новый) в количестве 1шт.; (Железново);

- сварочные работы на водонапорной башне 25м3;

- дважды промывали скважину;

- промывка и хлорирование внутри поселковых водопроводных сетей;

- установка вагончика на территории насосной станции для работников участка, обслуживающих водопроводную сеть;

- отсыпка грунтом вокруг водонапорной башни.

За 2015 год по Зеленовскому ПЭУ было получено 50шт. технических условий на подключение к сетям центрального водоснабжения, из них получено: физическими лицами — 48шт. (85 абонентов), юридическими лицами — 2шт. (2 абонента).

По исполнению тарифных смет с 01.07.2015 года установлено следующее:

«Сырье и материалы» - при установленных вышестоящим органом 105,12тыс.тг., фактические затраты составили 105,04тыс.тг., что составляет 100%.

«Химические реагенты» - при установленных вышестоящим органом 124,10тыс.тг., фактические затраты составили 128,4тыс.тг, отклонение составляет 103тыс.тг.

«ГСМ» - при установленных вышестоящим органом 765,22тыс.тг., фактические затраты составили 763,16тыс.тг., что составляет 100%.

Электроэнергия» - при установленных вышестоящим органом 1023,17тыс.тг., фактические затраты составили 1153,62тыс.тг., что составляет 112,45%.

«Заработная плата работников» - при установленных вышестоящим органом 22870,04тыс.тг., фактические затраты составили 22717,77тыс.тг., что составляет 99%.

«Социальный налог, социальные отчисления» - при установленных вышестоящим органом 2264,13тыс.тг., фактические затраты составили 2383,58тыс.тг., что составляет 119,45%.

«Амортизация» - при установленных вышестоящим органом 1554,80тыс.тг., фактические затраты составили 5464,71тыс.тг., что составляет 351,47%.

«Ремонт» - при установленных вышестоящим органом 2250,00тыс.тг., фактические затраты составили 360,06тыс.тг., что составляет 16%.

«Прочие затраты» - при установленных вышестоящим органом 49869тыс.тг., фактические затраты составили 677,72тыс.тг., что составляет 364%.

«Расходы периода» - при установленных вышестоящим органом 7100,46тыс.тг., фактический 8073тыс.тг., что составляет 114%.

Перерасход по статьям: «Канцтовары» - план — 133,07тыс.тенге, фактические 134,45тыс.тг., «Услуги банка» -  план — 64,98тыс.тенге, фактические — 54,89тыс.тенге, «Страхование транспорта» - план — 39,51тыс.тенге, фактические 39,4тыс.тенге, «Налог НДПИ» - план — 1462,78тыс.тенге, фактические — 2610,35тыс.тенге, «Налог на имущество и транспорт» - план — 145,84тыс.тенге, фактические — 155,37тыс.тенге в связи с ростом стоимости услуг, оплата по фактическим актам выполненных работ в соответствии с заключенными договорами.

Увеличение затрат по статьям связано с ростом цен  на материалы и услуги выполнением работ по ликвидации, а также предупреждению аварийных ситуаций природного, экологического характера.  В итоге перерасход затрат по тарифной смете составил 3294,53тыс. тенге. Фактические затраты по  подаче воды сложились в размере 41850,26тыс. тенге, при утвержденных 38555,73тыс. тенге.

Фактическая себестоимость подачи воды за 2015г. составила 637,13 тенге за куб. м., при утвержденной 650 тенге за куб. м.